POPIS

GEMINI 7060

Systém 7060 je senzory vybavený alarm pro automobily s 12-ti voltovou baterií (s ukostřený záporným pólem).

FUNKCE

- Dálkově ovládaný modulární alarm s plovoucím kódem.

- Výstup na směrovky , centrální zamykání dveří, elektrické stahování oken a střešního okna pro vybrané druhy automobilů vybavené systémem „Pack Comfort“.

- Ochrana obvodu vozidla a výstup pro přídavné moduly.

- Výstupy pro samonapájecí přídavnou sirénu (normální nebo přerušovaný tón) a klakson.

- Zvuková signalizace aktivace a deaktivace alarmu (sirénou nebo klaksonem), paměť příčiny alarmu signalizovaná LED diodou.

- Dálkové ovládání spuštění funkce Panika nebo otevírání kufru.

- Elektrická imobilizace motoru.

- Dálkovým ovládáním programovatelné funkce jednotky alarmu

- Jednotka je vybavena dvěmi dvoukanálovými dálkovými ovladači (typ 7208E, na frekvenci 433.92 Mhz).

PRŮVODCE INSTALACÍ

Připojte kladný a záporný drát napájení alarmu k baterii.

Vždy připojte HNĚDO-ZELENÝ drát alarmu na dveřní spínač.

Na vozidlech s katalyzátorem musí být imobilizace provedena na palivovém čerpadlu a na motoru startéru.

Vyhněte se vedení spojovacích drátů místy, kde by mohlo dojít k poruše.

| ZAPOJENÍ Odpojte záporný pól baterie a zapojte pouze po skončení instalace. |
| --- |
| FUNKCE | BARVA DRÁTU |
| Kostra | ( | hnědý |
| Kladný pól baterie | ( | červený |
| Imobilizér motoru (max. 8 A) | ( | 2 x šedý |
| Zapalování | ( | žlutý |
| Směrová světla | ( | 2 x oranžový |
| Dveřní spínač | ( | hnědo - zelený |
| Spínač kufru / kapoty | ( | zelený |
| Kladný vývod aktivovaného alarmu | ( | růžový |
| Vstup pro externí senzory | ( | zeleno-černý |
| Výstup pro samonapájecí sirény | ( | modrý |
| Výstup pro přídavnou sirénu nebo klakson | ( | žluto-černý |
| Společný +/- pro sirénu nebo klakson | ( | černý |
| Výstup pro systém „Comfort“ | ( | bílo-černý |
| OTEVÍRÁNÍ KUFRU ZÁPORNÉ OVLÁDÁNÍ |  | ŠEDO-ČERNÝ |
| Centrální zamykání dveří | ( | Žluto-modrý, červeno-modrý, žluto-šedý, červeno-šedý, žluto-hnědý, červeno-hnědý |
| Poznámka: Na svazku vodičů jsou dva konektory: dvoupinový konektor připojte k LED diodě a čtyřpinový konektor k přídavnému modulu (infračidlo, ultrazvuk, náklonové čidlo). |

Poznámka: Mezi opětovnou aktivací a deaktivací alarmu dálkovým ovládáním je nutné ponechat časovou prodlevu minimálně po dobu co je aktivní světelná, případně zvuková signalizace.

| Tabulka programování „DIP“ přepínači |  |
| --- | --- |
| 1 | OFF | „Comfort“ - KLADNÝ |  |
| 1 | ON | „Comfort“ - ZÁPORNÝ |  |
| 2 | OFF | Automatické zaalarmování vypnuto |
| 2 | ON | Automatické zaalarmování zapnuto |
| 3 | OFF | Učení nového kódu vypnuto (nastaveno při normálním používání) |
| 3 | ON | Učení nového kódu zapnuto |
| 4 | OFF | Impulz centrálního zamykání KRÁTKÝ* |
| 4 | ON | Impulz centrálního zamykání 6 VTEŘIN |
| * Délka impulzu je nastavena programováním pomocí dvoukanálového ovladače na 0,5 až 1 vteřinu. POZOR: Nastavte DIP přepínače před připojením jednotky 7060. |
| Tabulka funkcí programovatelných pomocí dvoukanálového ovladače |
|  | ČINNOST | STAV ALARMU | VIDITELNÁ REAKCE | BLIKÁNÍ LED DIODY A VYBRANÉ FUNKCE | ALTERNATIVNÍ ČINNOSTI |
|  | Napájení odpojit | Alarm odpojen | - | - | - |
| 1. | Otočte klíček zapalování do polohy ZAPNUTO (+15) | Alarm vypnut | - | - | - |
| 2. | Programování jednotky 7060 | Alarm připojen | - | - | - |
| 3. | Stisknout tlačítko ovladače č.1 během deseti vteřin | Funkce č.1: Nastavení přídavné sirény. | Jedno bliknutí směrovky | Jedno bliknutí=nepřerušovaný zvuk Dvě bliknutí= přerušovaný | Stisknutím tlačítka ovladače č. 2 změníte vybrané nastavení Pro ukončení uživatelského nastavení a jeho uložení do paměti otočte klíčkem zapalování z polohy ZAPNUTO (+15) do polohy VYPNUTO |
|  | Stisknout tlačítko ovladače č. 1 | Nastavení funkce č.2: zvuková signalizace přídavnou sirénou | Dvě bliknutí směrovky | Jedno bliknutí=deaktivováno Dvě bliknutí= aktivováno |  |
|  | Stisknout tlačítko ovladače č. 1 | Nastavení funkce č.3: Panika a otevírání kufru ovladačem | Tři bliknutí směrovky | Jedno bliknutí=panika a přídavná siréna Dvě bliknutí=otevírání kufru |  |
|  | Stisknout tlačítko ovladače č. 1 | Nastavení funkce č.4: otevírání kufru ovladačem s aktivovaným alarmem (panika vyloučena) | Čtyři bliknutí směrovky | Jedno bliknutí=s deaktivovaným alarmem Dvě bliknutí=pro obě funkce |  |
|  | Stisknout tlačítko ovladače č. 1 | Nastavení funkce č. 5: kontrola vozidla během aktivace alarmu | Pět bliknutí směrovky | Jedno bliknutí= deaktivováno Dvě bliknutí=aktivováno |  |
|  | Stisknout tlačítko ovladače č. 1 | Nastavení funkce č. 6: impulz centrálního zamykání | Šest bliknutí směrovky | Jedno bliknutí=0,5 vteřiny Dvě bliknutí=1 vteřina |  |
|  | Stisknout tlačítko ovladače č. 1 | Nastavení funkce č. 7: Automatické zaalarmování se zamčením dveří | Sedm bliknutí směrovky | Jedno bliknutí=aktivováno Dvě bliknutí=deaktivováno |  |
|  | Stisknout tlačítko ovladače č. 1 | Nastavení funkce č. 8: „Comfort“ | Osm bliknutí směrovky | Jedno bliknutí=během zamykání Dvě bliknutí=po zamčení |  |
| 4. | Otočit klíčkem zapalování do polohy VYPNUTO | Ukončení nastavováni, normální funkce alarmu | - | - | - |
| Rekapitulace funkcí programovatelných prostřednictvím dvoukanálového dálkového ovládání. |
|  | Funkce | Výrobní nastavení | Možné nastavení |
| 1 | Výstup pro přídavnou sirénu | Nepřerušovaný zvuk | Kolísavý zvuk |
| 2 | Zvuková signalizace | Deaktivováno | Aktivováno |
| 3 | Otevírání kufru s deaktivovaným alarmem | Deaktivováno | Aktivováno |
| 4 | Otevírání kufru s aktivovaným alarmem | S deaktivovaným alarmem, pokud byla funkce č. 3 aktivována | Obě funkce (panika vyloučena) |
| 5 | Kontrola vozidla (kapoty, dveře) | Deaktivováno | Aktivováno |
| 6 | Impulz centrálního zamykání - KRÁTKÝ | 0,5 vteřiny | 1 vteřina |
| 7 | Automatické zaalarmování | Aktivováno | Deaktivováno |
| 8 | „COMFORT“ | Během zamykání | Po znamení směrovkami |

POPIS FUNKCE

- Aktivace alarmu ovladačem: stiskněte na ovladači tlačítko č. 1. Jedno bliknutí směrovek a zamčení dveří signalizuje aktivaci alarmu.

- Aktivace alarmu bez aktivace prostorových senzorů, vnějších senzorů a systému „Comfort“: v průběhu aktivace alarmu ( i pokud je aktivována funkce otevření kufru s aktivním alarmem), během doby zpoždění (LED dioda svítí nepřerušovaně), stiskněte na ovladači tlačítko č. 2. Vyřazení senzorů a systému „Comfort“ z aktivace je  signalizováno bliknutím směrovek. Senzory a systém „Comfort“ je vyřazen.

POZNÁMKA: Tato funkce je deaktivována prvním spuštěním alarmu.

-	Deaktivace alarmu dálkovým ovládáním: stiskněte na ovladači tlačítko č. 1. Směrová světla se rozsvítí 3x. V případě, že byl během aktivního stavu alarm spuštěn, směrová světla bliknou 5x.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Programování KÓDU NOVÉHO OVLADAČE:

Existují dva různé způsoby učení nového kódu:

- Zatímco je alarm deaktivován, nastavte DIP přepínač č. 3 do polohy ON a otočte klíčkem zapalování do polohy ZAPNUTO. LED dioda a směrovky se rozsvítí. Otočte klíčkem zapalování do polohy VYPNUTO; LED dioda a směrovky zhasnou. Do osmi vteřin stiskněte tlačítko č. 1 na novém dálkovém ovladači.

Na konci učení nového kódu, přepněte DIP přepínač č. 3 do polohy OFF.

- Zatímco je alarm deaktivován, otevřete dveře u řidiče, otočte klíčem zapalování do  polohy ZAPNUTO a stiskněte tlačítko č. 2 na původním ovladači. LED dioda a směrovky se rozsvítí. Otočte klíčkem zapalování do polohy VYPNUTO; LED dioda a směrovky zhasnou. Do deseti vteřin stiskněte tlačítko č. 2 na novém dálkovém ovladači.

Je nezbytné s každým novým kódem přepnout klíč zapalování na  jednu vteřinu do polohy ZAPNUTO a následně do polohy VYPNUTO.

Deset vteřin po konci procedury uložení nového kódu pracuje alarm normálně.

Poznámka: sytém může být vybaven maximálně třemi ovladači.

Automatické zaalarmování

Tato funkce je aktivována přepnutím DIP přepínače č. 2 do polohy ON. Šedesát vteřin po deaktivaci alarmu se, pokud nejsou dveře nebo kufr otevřené a klíček zapalování není v poloze ZAPNUTO, systém automaticky zaktivuje (se zamčením nebo bez zamčení dveří v závislosti na nastavení funkce č. 7).

OTEVŘENÍ KUFRU DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM (záporný impulz 0,5 sec.)

Jednotka alarmu 7060 umožňuje otevírání kufru automobilu pokud je ovládání zámku elektronické a negativní. Tato funkce se spouští (je-li aktivována funkce č. 3) stisknutím tlačítka č. 2 na ovladači během doby, kdy je alarm deaktivován.

Pokud je aktivováno otevření kufru stisknutím tlačítka č. 2 současně s aktivovaným alarmem (pokud je zapnuta funkce č. 4), deaktivuje se funkce panika a všechny ostatní vstupy budou po dobu 60 vteřin zablokovány. Abyste se vyhnuli spuštění alarmu, musíte kufr do konce této doby zpoždění zavřít. Otevření kufru je indikováno jedním bliknutím směrovek.

# FUNKCE PANIKA

###### Tuto funkci spustíte stisknutím tlačítka č. 2 v okamžiku, kdy je alarm v aktivním stavu ( pokud je funkce č. 4 – otevírání kufru s alarmem deaktivována). Siréna, klakson a směrovky budou uvedeny do provozu.

###### PAMĚŤ PŘÍČINY ALARMU

Po deaktivaci alarmu se otočením klíčku do polohy ZAPNUTO můžete přesvědčit, jestli byl alarm v době aktivace spuštěn. Z blikání LED diody je možné určit typ poplachu. Signál je opakován pětkrát.

| Signalizace (LED) | Alarm spustil | Cykly alarmu |
| --- | --- | --- |
| ((((( | Dveřní spínač/spínač kufru | 10 |
| ((((((( | Zapalování | Neomezeno |
| ((((((((( | Vnější senzory | 10 |
| ( LED NESVÍTÍ (2 vteřiny) ( LED SVÍTÍ (1 vteřinu) |  |
| Cyklus každého poplachu je 30 vteřin. Doba zpoždění je 30 vteřin pro každé spuštění alarmu. |  |

| SIGNALIZACE VYBITÍ BATERIE OVLADAČE |
| --- |
| Vybití baterie ovladače je signalizováno diodou na ovladači. Pokud nesvítí, ale bliká během stisknutí některého z tlačítek ovladače, je nutné vyměnit baterie. Baterie: CR1616 Pozn.: Baterie vyhoďte do příslušného kontejneru |  |

| TECHNICKÁ DATA |
| --- |
| Napájení | 10.5-14.5 V stejnosm. |
| Pracovní teplota | -40° + 85° |
| Maximální odběr proudu při vypnutém alarmu | 15 mA (se zapojenou samonapájecí sirénou) |
| Frekvence ovladače | 433.92 MHz |
| Proudová kapacita výstupu na směrovky | 8A |
| Proudová kapacita výstupu na imobilizér | 8A |
| Proudová kapacita výstupu na klakson | 8A |
| Proudová kapacita výstupu na centrální zamykání | 8A |

### GEMINI 7147

GEMINI 7147 je dvouvodičová vysoce výkonná elektronická siréna, snadno instalovatelná v prostoru motoru.

ZAPOJENÍ

Odpojte záporný pól baterie a znovu zapojte teprve po instalaci.

Připojte ČERVENÝ drát ke kladnému pólu baterie (12V). Připojte ČERNÝ drát sirény ke ŽLUTO ČERNÉMU drátu alarmu.

Pozn. ČERNÝ drát jednotky ukostřete.

INSTALACE

Nainstalujte sirénu do prostoru motoru pomocí objímky a šroubů dodávaných v balení. Instalujte sirénu do míst, kde nebude vystavena žáru a natočte ji tak, aby dovnitř nepronikala voda. Chraňte před vlhkostí a vodou, nečistěte parou.

GEMINI 7025

GEMINI 7025  je vysoce výkonná elektronická siréna, snadno a rychle instalovatelná v prostoru motoru.

Nainstalujte sirénu do prostoru motoru pomocí objímky a šroubů dodávaných v balení. Instalujte sirénu do míst, kde nebude vystavena žáru a natočte ji tak, aby dovnitř nepronikala voda. Chraňte před vlhkostí a vodou, nečistěte parou.

POPIS FUNKCE.

Samonapájecí siréna Gemini 7025 je vybavena interním zařízením, které dovoluje práci sirény i v případě absence napájení nebo přerušení napájecích vodičů jednotky.

Pomocí systému kódování alarmu a sirény aktivuje a deaktivuje zařízení jak napájení baterie, tak samostatné napájení sirény. Interní baterie se dobíjí při deaktivovaném alarmu.

ZAPOJENÍ

Připojte ČERNÝ drát označený RB ke kladnému pólu baterie vozidla.

Připojte ČERNÝ drát označený MB k zápornému pólu baterie vozidla.

Připojte ČERNÝ drát označený L k MODRÉMU drátu z jednotky alarmu.

Připojte ČERNÝ drát označený S k RŮŽOVÉMU  drátu z jednotky alarmu.

Připojte ČERNÝ drát označený R k ČERVENÉMU  drátu z jednotky alarmu.

ČERNÝ drát jednotky alarmu ukostřete.

Jeden konec ČERNÉHO  drátu označeného V připojte ke spínači na zámku kapoty. Druhý konec připojte na ZELENÝ drát jednotky alarmu.

POZNÁMKA: před zapojením proudu překontrolujte zapojení

Pro deaktivaci jednotky alarmu a imobilizéru motoru otočte klíč sirény do polohy vypnuto. Interní baterie se dobíjí při deaktivovaném alarmu.

| TECHNICKÁ DATA |
| --- |
| Napájení | 12 V |
| Maximální odběr proudu při zapnutém alarmu | 3mA |
| Maximální odběr proudu při vypnutém alarmu | 7 mA (dobíjení baterie) |
| Slyšitelnost | >118dB |

GEMINI 725

GEMINI 725  je vysoce výkonná elektronická siréna, snadno a rychle instalovatelná v prostoru motoru.

Nainstalujte sirénu do prostoru motoru pomocí objímky a šroubů dodávaných v balení. Instalujte sirénu do míst, kde nebude vystavena žáru a natočte ji tak, aby dovnitř nepronikala voda. Chraňte před vlhkostí a vodou, nečistěte parou.

ZAPOJENÍ

Odpojte záporný pól baterie a znovu zapojte teprve po instalaci.

Připojte ČERVENÝ drát ke kladnému pólu baterie (12V). Připojte ČERNÝ drát sirény k zápornému pólu baterie. Připojte MODRÝ drát sirény ŽLUTO ČERNÉMU drátu alarmu.

Pozn. ČERNÝ drát jednotky ukostřete.

| TECHNICKÁ DATA |
| --- |
| Napájení | 12 V |
| Maximální odběr proudu při zapnutém alarmu | 3mA |
| Maximální odběr proudu při vypnutém alarmu | 7 mA (dobíjení baterie) |
| Slyšitelnost | >118dB |

# Text boxes

PROGRAMOVÁNÍ PROVÁDÍ POUZE ODBORNÉ STŘEDISKO.

ZAV.

OTEV.

Nouzové tlačítko (004/S,005/S)

Nouzové tlačítko (004/S,005/S)